SUGESTÕES PARA O PREENCHIMENTO DO LAUDO DE VISTORIA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE USO E SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO JUNTO À PMSJC

1 –O laudo deverá ser apresentado para a abertura da caderneta de obras, devidamente assinado pelo proprietário, pelo autor projeto e responsável pela regularização.

2 – No caso de regularização, colocar “Autor do Projeto e Responsável pela Regularização”

3 – Preencher a ART/RRT, com os códigos correspondentes à LAUDO TÉCNICO.

4 - Fazer Laudo de Vistoria, conforme instruções e SUGESTÃO apresentado no modelo anexo.

OBS.: O modelo anexo é somente uma referência ficando a critério do profissional a adoção do laudo que melhor descreva o objeto.

5 - Relatar precisamente as condições de cada cômodo, observando principalmente as condições de estrutura, se prescinde de acabamentos, lajes quanto a infiltrações/ impermeabilização/telhado, as paredes quanto ao acabamento, a mofo, infiltrações, trincas e/ou fissuras, e todos os demais itens que se fizerem necessários.

6 – Condições do entorno quanto à existência de calçadas, beiral/ marquises, declividades do terreno, implantação do imóvel no mesmo, altitude e altura do imóvel, destinação do esgoto, etc.

7 – Faça um laudo preciso, ele é a garantia e segurança do profissional e também do cliente.

8 – Lembre-se de rubricar todas as páginas, fotos e fazer com que o proprietário também o faça.

9 – Date o documento e principalmente as fotos, é a segurança para o caso de alterações não acompanhadas pelo profissional.

10 – Em caso de regularização de obras que ainda necessitem de conclusão, mantenha a caderneta de obras atualizada e com assinatura do proprietário. Relate as condições em que estão a obra e principalmente, se o proprietário for “dar um tempo”, anote que ele deverá informar o responsável técnico quando da retomada (devidamente assinado pelo proprietário), para que este possa acompanhar o desenvolvimento do serviço até o “habite-se”.

11 – Anexar FOTOS do imóvel (quanto mais fotos e detalhes, melhor), SUGESTÕES abaixo:

UNIFAMILIAR

- Fotos das fachadas frontal (is), laterais e fundos; calçadas;

- Fotos em geral dos cômodos, principalmente das áreas úmidas (revestimento de azulejo e/ou barra impermeabilizada, pisos, etc);

COMERCIAL/SERVIÇO/INDUSTRIAL/MISTO

- Fotos das fachadas frontal (is), laterais e fundos;

- Fotos em geral dos cômodos, principalmente das áreas úmidas (revestimento de azulejo e/ou barra impermeabilizada, pisos, etc);

- Fotos do Estacionamento com as vagas demarcadas, calçadas;

- Fotos das acessibilidades: Rampas (Internas e externas), elevadores, banheiros adaptados e demais itens pertinentes;

MULTIFAMILIAR

- Fotos das fachadas frontal (is), laterais e fundos;

- Fotos em geral dos cômodos, principalmente das áreas úmidas (revestimento de azulejo e/ou barra impermeabilizada, pisos, etc) das UNIDADES “TIPO”;

- Fotos do Estacionamento com as vagas demarcadas, calçadas;

- Fotos das acessibilidades: Rampas (Internas e externas), elevadores, banheiros adaptados e demais itens pertinentes, e

- Fotos das ÁREAS COMUNS dos ambientes internos e externos.

Cuidado para não prestar informações conflitantes, principalmente no que se refere as condições de habitabilidade, acessibilidade, higiene e segurança.

| LAUDO DE VISTORIA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE USO E SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO JUNTO À PMSJC |
| --- |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL: |
| QUADRA: | LOTE: | BAIRRO: |
| INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |
| CREA/CAU: | ART/RRT: |
| FONE: | E-MAIL: |
| PROPRIETÁRIO: |
| FONE: | E-MAIL: |
| POSSUI ÁREA AVERBADA NA MATRÍCULA? |
| POSSUI 1° LANÇAMENTO ANTERIOR A 1970? |
| POSSUI HABITE-SE? |
| POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO? |
| QUAL O USO ATUAL OU USO PRETENDIDO? |
| O presente laudo acompanha: |
| 1- ART/RRT DE LAUDO TÉCNICO |  |
| 2- MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL |  |
| 3- CERTIDÃO DE 1° LANÇAMENTO, HABITE-SE OU CERTIDÃO DE REGULARIDADE QUANDO COUBER |  |
| 4- CERTIDÃO DE DADOS CADASTRAIS ATUALIZADA |  |
| 5- CERTIDÃO DE DADOS CADASTRAIS DE 10 ANOS ATRÁS, para os casos de certidão de construção |  |
| 6- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE |  |
| Obs. O relatório fotográfico deverá conter fotos relevantes que esclareçam a situação das construções existentes, mostrando as fachadas, os ambientes internos e revestimentos nas áreas úmidas, estacionamento com demarcação de vagas e acessibilidade no caso de uso comercial. |

Estado de conservação do Imóvel:

| Novo |  | Excelente |  | Bom |  | Regular |  | Mau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(colocar um X no uso e estado correspondente)

Idade aproximada do imóvel:

| _______ Anos | ______ Meses |
| --- | --- |

Características do Imóvel:

|  | N° Pavimentos | Informar a quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | N° Banheiros | Informar a quantidade |
|  | N° Dormitórios | Informar a quantidade |
|  | Área Construída | Informar a área (m²) |
|  | Área com Habite-se | Informar a área (m²) |
|  | Área a regularizar | Informar a área (m²) |
|  | Abrigo Desmontável | Informar a área (m²) |
|  | Estrutura | Descrever suscintamente |
|  | Forro | Descrever suscintamente |
|  | Cobertura | Descrever suscintamente |
|  | Piso Externo | Descrever suscintamente |
|  | Instalações | Descrever suscintamente |

RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO QUANTO A:

IMPLANTAÇÃO: descrever quanto às dimensões do terreno, recuos, aclive/declive, construção abaixo nível da rua, altitude, altura do imóvel, coordenadas, etc.

ESTRUTURA: relatar o tipo de estrutura, sua estabilidade e segurança da construção, (in) existência de patologias, etc.

ALVENARIA: relatar o tipo do material utilizado, a presença ou não de fissuras, manchas de umidade nas paredes, piso e etc.

ESQUADRIAS: relatar o tipo de material das portas, janelas e vitrôs, estado de conservação, pintura, segurança, etc.

REVESTIMENTOS: relatar quanto aos revestimentos de paredes, pisos e forros, dos cômodos e áreas úmidas, externos e internos.

VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO: relatar quanto à qualidade de ventilação e insolação nos cômodos, dando garantia de salubridade.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: relatar quanto às condições das instalações elétricas, quadro de distribuição, tomadas interruptores e etc.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: relatar quanto às condições das instalações hidro sanitárias, bem como a destinação final do esgoto.

COBERTURA: relatar as condições da cobertura, com existência de laje impermeabilizada ou não, telhado, beirais, marquises, etc.

Observar e relatar principalmente se a mesma não oferece risco em caso de chuvas constantes.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco; 2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP); 3. Está localizado em loteamento regular e liberado para construção; 4. Não se trata de invasão de ÁREA PÚBLICA; 5. Não se trata de área situada em faixas “non aedificandi”; 6. Atende às normativas, restrições e licenciamentos pertinentes referente aos objetos projetados no espaço aéreo, que possam afetar a segurança ou a regularidade das operações aéreas regulamentadas pelo órgão de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa; 7. Apresenta condições de segurança, habitabilidade, higiene e acessibilidade, ou seja, está em condições para expedição do habite-se de que trata a Lei em vigor; 8. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão; 9. *Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão; 10. *Não se trata de objeto de Incorporação ou Especificação, junto ao Cartório de Registro de Imóveis. * itens aplicáveis para os casos de certidão de construção

Declaramos ainda estar cientes, que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.

___________________________________________	____________________________________________

Responsável Técnico: 					Proprietário:

CREA/CAU:						RG: